## Slide 1: 02 – Avaliação do Desempenho
Luís Paulo Santos
Arquitectura de Computadores
Universidade do Minho

## Slide 2: Material de apoio
“Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface” David A. Patterson, John L. Hennessy 5th Edition, 2013
  Secção 1.6 (pags. 28 .. 40) – Performance Secção 1.10 (pags. 59 .. 51) – Fallacies and Pitfalls

## Slide 3: Questão
Como podemos modelar o desempenho de um programa, permitindo:
  prever o seu tempo de execução num determinado sistema de computação
  formular hipóteses sobre o tempo de execução observado

## Slide 4: Avaliação Desempenho
Memory
Processing Unit
Control Unit
ALU
CLOCK
Registers
IP
Inst
Buffer
Mem access

## Slide 5: Avaliação Desempenho
Processing Unit
Memory
Control Unit
ALU
CLOCK
Registers
IP
Inst
Buffer
Mem access
Fetch

## Slide 6: Avaliação Desempenho
Processing Unit
Memory
Control Unit
ALU
CLOCK
Registers
IP
Inst
Buffer
Mem access
Decode

## Slide 7: Avaliação Desempenho
Processing Unit
Memory
Control Unit
ALU
CLOCK
Registers
IP
Inst
Buffer
Mem access
Execute

## Slide 8: Avaliação Desempenho
Processing Unit
Memory
Control Unit
ALU
CLOCK
Registers
IP
Inst
Buffer
Mem access
Write-Back

## Slide 9: Avaliação Desempenho
Processing Unit
Memory
Control Unit
ALU
CLOCK
Registers
IP
Inst
Buffer
Mem access
Neste caso:
1 instrução
1 ciclo
CPI = 1
CLOCK

## Slide 10: Avaliação Desempenho
Processing Unit
Memory
Control Unit
ALU
CLOCK
Registers
IP
Inst
Buffer
Mem access
Neste caso:
1 instrução
2 ciclos
CPI = 2
CLOCK

## Slide 11: CPI – cycles per instruction
Diferentes tipos de instruções exibem diferentes CPI:
  CPI divisões > CPI adições
  CPI acessos à memória > CPI acessos a registos
  CPI vírgula flutuante >= CPI inteiros
A mesma instrução pode requerer um número de ciclos diferente para diferentes estados da máquina
CPI é um valor médio
Pode ser medido com diferentes precisões.

## Slide 12: Desempenho do CPU
Previsão do tempo de execução (TEXEC) de um programa numa máquina - requer um modelo que relacione o desempenho com as características do sistema de computação (hw+sw)
Um programa numa máquina executa num determinado número médio de ciclos de relógio:
# clock cycles
O período do relógio do CPU é constante:
Tcc = 1 / f
TEXEC = # clock cycles * Tcc

## Slide 13: Desempenho do CPU
De que depende o número médio de ciclos necessários para executar um programa?
Número médio de ciclos necessário para executar uma instrução:
CPI
número de instruções executadas de um programa:
#I
# clock cycles = CPI * #I
TEXEC = # clock cycles * Tcc = CPI * #I * Tcc = CPI * #I / f

## Slide 14: Desempenho do CPU

## Slide 15: Desempenho do CPU
Um programador quer escolher entre dois segmentos de código diferentes para um mesmo algoritmo. Qual o mais rápido?
Tipo de Instrução | CPI
A | 1
B | 2
C | 3
Código | Número de Instruções |  | 
 | A | B | C
1 | 2000 | 1000 | 100
2 | 100 | 1000 | 1000

## Slide 16: Desempenho do CPU
Calcule o tempo de execução do programa abaixo numa máquina com um relógio de 2 GHz e CPI=1.5
movl 10, %eax
movl 0, %ecx
ciclo:
addl %eax, %ecx
decl %eax
jnz ciclo
#I = 32
NOTA: número de instruções executadas.
Texec = 32 * 1.5 / 2 E9 = 24 E-9 s = 24 ns

## Slide 17: Relação entre as métricas
#I – depende do algoritmo, do compilador e da arquitectura (ISA)
CPI – depende da arquitectura (ISA), da mistura de instruções efectivamente utilizadas, da organização do processador e da organização dos restantes componentes do sistema (ex., memória)
f – depende da organização do processador e da tecnologia utilizada
“A única métrica completa e fiável para avaliar o desempenho de um computador é o tempo de execução”
As métricas CPI, f e #I não podem ser avaliadas isoladamente, devendo ser sempre consideradas em conjunto, pois dependem umas das outras.

## Slide 18: Relação entre as métricas
Exemplo 1 : Aumentar f (diminuir Tcc) implica frequentemente um aumento do CPI!
Explicação: Se Tcc diminui, mas o tempo de acesso à memória (Tmem) se mantém, são necessários mais ciclos para aceder à memória.
Conclusão: Apesar de Tcc diminuir para metade, Texec não diminui para metade, pois o número de ciclos de acesso à memória aumenta,
logo o CPI aumenta

## Slide 19: Relação entre as métricas
Exemplo 2 : Diminuir o número de instruções (#I) recorrendo a instruções mais complexas resulta num aumento do CPI!
Explicação: As instruções mais complexas realizam o trabalho de várias instruções simples, mas podem necessitar de mais ciclos para o completar, resultando num aumento do CPI.
Este é um dos argumentos dos defensores de arquitecturas RISC.
Conclusão: O número de instruções diminui, mas o ganho em tempo de execução não diminui na mesma proporção, devido ao aumento do CPI.

## Slide 20: Vox Vote
Vá para:
live.voxvote.com
Introduza o PIN: 127845

## Slide 21: Desempenho do CPU - MIPS
MIPS (milhões de instruções por segundo) – uma métrica enganadora
MIPS nativo
MIPS especifica a taxa de execução das instruções, mas não considera o trabalho feito por cada instrução. CPUs com diferentes instruction sets não podem ser comparados.
MIPS varia entre diferentes programas no mesmo CPU
MIPS pode variar inversamente com o desempenho
Esta métrica pode ser usada para comparar o desempenho do mesmo programa em CPUs com o mesmo conjunto de instruções, mas micro-arquitecturas e/ou frequências do relógio diferentes.

## Slide 22: Desempenho do CPU - MIPS
Considere os seguintes segmentos de código executados numa máquina com f = 1 GHz. Qual o que exibe melhor desempenho de acordo com as métricas Texec e MIPS?
Código | Número de Instruções |  | 
 | A (CPI=1) | B (CPI=2) | C (CPI=3)
1 | 5 | 1 | 1
2 | 10 | 1 | 1
Esta métrica favorece programas com muitas instruções simples e rápidas, pois não tem em consideração a quantidade de trabalho feita por cada uma.

## Slide 23: Desempenho do CPU - MIPS
MIPS de pico– máxima taxa possível de execução de instruções
É a métrica mais enganadora, pois corresponde a sequências de código que apenas tenham instruções com o CPI mais baixo possível.
Este tipo de sequências de instruções não realizam, regra geral, trabalho útil; consistem apenas em operações elementares com operandos em registos.
Pode ser visto como “a velocidade da luz” do CPU, e portanto, inatingível.
O principal problema é que é muitas vezes publicitada pelos fabricantes/vendedores como uma medida de desempenho das suas máquinas!

## Slide 24: Desempenho - CPE
As métricas CPI e MIPS dependem do número de instruções máquina efectivamente executadas
Um programador de uma linguagem de alto nível necessita de métricas mais próximas do problema que se pretende resolver
CPE – Ciclos Por Elemento “número médio de ciclos necessários para processar um elemento de dados” Ajuda a perceber o desempenho do ciclo de um programa iterativo. Apropriada para expressar o desempenho de um programa que realiza uma operação repetitiva sobre diferentes elementos de dados:

## Slide 25: Desempenho - CPE
void metade1 (int *a, int n) {
for (int i=0 ; i<n ; i++)
a[i] = a[i] /2;
}
void metade2 (int *a, int n) {
for (int i=0 ; i<n ; i++)
a[i] >>= 1;
}
Declive = CPE = 4.0
Declive = CPE = 3.0
NOTA: valores fictícios!
ClockCycles = 20 + 4.0 * n
ClockCycles = 20 + 3.50* n
n
50
100
150
200
200
800
600
400
ciclos

## Slide 26: Desempenho - CPE
void metade1 (int *a, int n) {
for (int i=0 ; i<n ; i++)
a[i] = a[i] /2;
}
Para n = 1000 -> ciclos = 4020
Qual o CPE?
void metade3 (int *a, int n) {
for (int i=0 ; i<n ; i+=2) {
a[i] = a[i] /2;
a[i+1] = a[i+1] /2;
}
}
Para n = 1000 -> ciclos = 2520
Qual o CPE?
A utilização de ciclos por elemento dá uma indicação do tempo necessário para processar um vector de tamanho n.

## Slide 27: Metodologia: Medição de Desempenho
Resolução do relógio: unidade de tempo entre 2 incrementos do contador não é possível medir eventos com duração inferior à resolução
Precisão do relógio: diferença entre o valor medido e o tempo efectivamente decorrido
before = ReadTimer();
<<< Code Segment>>>
after = ReadTimer();
ElapsedTime = after - before;
1 ns
10-9
1 µs
10-6
1 ms
10-3
1 s
100
add (int)
mult (FP)
div (FP)
Interrupção teclado
Acesso disco
Refrescamento do êcran
Pressão de tecla
(Máquina 1 GHz)

## Slide 28: Metodologia: Medição de Desempenho
Qual o tempo a medir?
  Wall Time
    Tempo decorrido desde o início até ao fim do programa
    Depende da carga do sistema (E/S, outros processos,…)
  Tempo de CPU
    Tempo efectivamente dedicado a este processo
    Menos sensível à carga do sistema

## Slide 29: Metodologia: Medição de Desempenho
Combinar o resultado de várias medições:
Média das várias medições
  Valores muito alto/baixos influenciam a média
  Analisar também o desvio padrão (e.g., variações entre medições)
Melhor medição
  Valor obtido nas condições ideais
Média das K-melhores medições
  Média das k melhores execuções
Mediana
  Mais robusto a variações nas medições

## Slide 30: Metodologia: Medição de Desempenho
Contadores de eventos
  Lógica incluída nos processadores (modernos) para contagem de eventos específicos
  Actualizados a cada ciclo de relógio
  Vantagens:
    Não intrusivos / baixa sobrecarga (disponibilizados pelo hardware)
    Elevada resolução (relógio do processador)
  Pontos fracos:
    Específicos de cada processador / não existe um “standard”
    Não são apropriados para serem usados por utilizador “comum”

## Slide 31: Metodologia: Medição de Desempenho
Contadores de desempenho
  Eventos típicos
    Ciclos de relógio
    Número de instruções
    Instruções de vírgula flutuante
    Instruções sobre valores inteiros (add, sub, etc)
    Load/stores
    Cache misses (L1, L2, etc)

## Slide 32: Metodologia: Medição de Desempenho
Performance Application Programming Interface
  Interface para acesso aos contadores de desempenho
  Inclui rotinas para contagem de tempo e para obter informação sobre o sistema
  http://icl.cs.utk.edu/papi/
  Arquitectura:

## Slide 33: Metodologia: Medição de Desempenho
Apresentação dos resultados
  Apresentar os resultados de forma compacta
  Colocar legendas nas tabelas e gráficos

## Slide 34: Metodologia: Medição de Desempenho
Escalas diferentes em comparações directas induzem em erro!
Espaçamento não é constante!

## Slide 35: Metodologia: Medição de Desempenho

## Slide 36: Complexidade – curve fitting
Tempo de Execução (µs) |  |  |  | 
 | Nº de registos |  |  | 
Operação | 5000 | 10000 | 15000 | 18000
Percorrer Estrutura | 92.00 | 232.00 | 470.00 | 673.00
Chart: 
| 5000 | 10000 | 15000 | 18000
T | 92 | 232 | 470 | 673
O processo de curve fitting permite determinar a equação da curva que melhor descreve os dados.

## Slide 37: Complexidade – curve fitting
A opção “Trendline” do MS EXCEL determina a equação da curva dado um modelo: linear, polinomial, logarítmico, exponencial, etc.
O parâmetro R2 descreve a qualidade do fitting.
Quanto mais perto de 1 melhor.
Chart: 
| 5000 | 10000 | 15000 | 18000
T | 92 | 232 | 470 | 673
Chart: 
| 5000 | 10000 | 15000 | 18000
T | 92 | 232 | 470 | 673
Chart: 
| 5000 | 10000 | 15000 | 18000
T | 92 | 232 | 470 | 673
Chart: 
| 5000 | 10000 | 15000 | 18000
T | 92 | 232 | 470 | 673